1 Общие сведения об изделии

  - Табло вызывное пешеходное (ТВП) предназначено для включения через дорожный контроллер сигналов светофоров, разрешающих движение пешеходов через проезжую часть по их запросу. При нажатии кнопки ТВП выдает прерывистый звуковой сигнал "ЖДИТЕ" до момента наступления вызывной фазы.

# 2 Технические характеристики

2.1 Режим работы-………………………………… непрерывный

2.1 Потребляемая мощность-…………………………………2 Вт

2.1 Звуковое давление сигнала "ЖДИТЕ"-………………….75 Дб

2.8 Расстояние до дорожного контроллера-………..…. до 150 м

2.10 Температура окружающей среды-… от –40 до +70 град. С.

2.11 Климатическое исполнение- ………………………………У

2.12 Категория размещения-……….……………………………1

2.12 Средняя наработка на отказ-……………….…… 30000 час

2.13 Средний срок службы- ………………………………..10лет

##### 3 Комплектность

3.1 Табло вызывное пешеходное - 1шт.

3.2 Руководство по эксплуатации- 1шт. на 10 изделий.

3.3 Сигнализатор звуковой,  схема электрическая принципиальная

42 7699.018.00.000 Э3

# 4 Порядок установки (см. рис. 1)

4.1 Отсоедините длок от монтажного узла:

- отвинтите 4 винта D5;

- отсоедините цепи F,N,ТВП от Х1.

4.2 Установите узел монтажный на светофорной стойке на уровне 1,5 метра от земли:

- проделайте проходное отверстие в светофорной стойке диаметром 16мм;

- сваркой установите узел монтажный на светофорной стойке, проходное отверстие внизу;

- подберите стальную втулку (для защиты проводов), установите ее сваркой.

4.3 Произведите электрическое соединение согласно рис. 2 или рис. 3.

4.4 Подайте питание на дорожный контроллер, установите требуемый уровень звукового давления подстроечным резистором R5, установленным на печатной плате сигнализатора.

4.5 Установите блок на узел монтажный.

##### 5 Особые требования

5.1 Произвести обязательное заземление светофорной стойки.

##### 6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя техническим  требованиям при соблюдении требований настоящего РЭ.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации- 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

620049  Екатеринбург 49 ОПС,  а/я 105,

телефон: (343)  374-05-71.

## Утверждаю

Директор ЗАО НПО "ИНТРОТЕСТ"

___________________ В.И.Мироненко

14.04.1998

### Табло вызывное пешеходное

### ТВП-СИ

## Руководство по эксплуатации

42 7698.008.12.000 РЭ

Екатеринбург

1998 г.